Территориальный центр государственного

мониторинга геологической среды и водных объектов

Липецкой области

ТЦ «Липецкгеомониторинг»

Филиал ОАО «Московский научно-производственный центр

геолого-экологических исследований и использования недр

«Геоцентр-Москва»

Проект

зон санитарной охраны (проект ЗСО)

для водозабора ООО «ВодоРод»

Краснинского района Липецкой области

###### Липецк, 2011 год

## Исполнители работ

Директор  ТЦ «Липецкгеомониторинг»                                           Бойко С.М.

| Должность | Фамилия, Имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ведущий гидрогеолог | Сидорова С. В. |  |

Содержание

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о районе работ | 7 |
| 1.1. Климат | 7 |
| 1.2. Орогидрография | 7 |
| 2. Геолого-гидрогеологические условия района размещения источника водоснабжения | 8 |
| 2 1. Геологические условия | 8 |
| 2.2. Тектоника | 13 |
| 2.3. Гидрогеологические условия | 14 |
| 3. Водозабор | 16 |
| 3.1. Описание водозабора | 16 |
| 3.2. Качественная характеристика подземных вод | 18 |
| 3.3. Обоснование размеров 1-го пояса ЗСО | 19 |
| 3.4. Расчеты размеров второго и третьего поясов ЗСО | 20 |
| 3.5. Определение расчетных и фактических границ поясов ЗСО водозабора | 21 |
| 3.5.1. Определение расчетных границ поясов ЗСО для водозабора | 21 |
| 3.5.1.1. Определение границ первого пояса ЗСО | 21 |
| 3.5.1.2. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО | 21 |
| 3.5.2. Определение фактических границ поясов ЗСО для водозабора | 22 |
| 4. Краткая характеристика территории ЗСО водозабора и основные объекты-загрязнители поверхностных и подземных вод | 22 |
| 5. Вынос границ ЗСО на местность | 22 |
| 6. Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны первого, второго и третьего поясов ЗСО | 23 |
| 7. Данные о перспективах строительства на территории 2 и 3 поясов ЗСО водозабора | 24 |
| 8. Мероприятия по первому, второму и третьему поясам ЗСО водозабора | 25 |
| 9. Предложения по разработке плана-графика выполнения мероприятий во втором и третьем поясах ЗСО на территории ООО «ВодоРод» | 26 |
| Заключение | 30 |
| Список используемой литературы | 31 |
| Список рисунков в тексте |  |
| 2.1. Геологическая карта масштаба 1:100000 | 9 |
| 2.2. Геологический разрез по линии I-I | 10 |
| 3.1. Обзорная карта района работ | 17 |
| Приложения |  |
| 1. Схема границы 1-го пояса ЗСО водозабора ООО «ВодоРод» | 32 |
| 2. Схема границ 2-го и 3-го поясов ЗСО водозабора ООО «ВодоРод» | 33 |
| 3. Геолого-техническая колонка по скважине водозабора ООО «ВодоРод» | 34 |
| 4. Техническое задание | 35 |
| 5. Анализы качества воды на водозаборе ООО «ВодоРод» (2011 г.) | 37 |
| 6. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области | 38 |
| 7. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» | 40 |
| 8. Письмо ОАУ «Управления государственной экспертизы Липецкой области» № 22-02-12 от 27.01.2012г. | 44 |
| 9. Договор аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 45 |
| 10. Письмо Администрации Краснинского муниципального района о застройке с. Сергиевское первое | 49 |

Введение

Проект ЗСО водозабора ООО «ВодоРод» с.Сергиевское первое Краснинского района Липецкой области с гидрогеологическим обоснованием границ выполнен на основании  договора № 74 от 15.06.2011 г.

Основной целью проекта является разработка мероприятий в пределах поясов ЗСО, обеспечивающих создание охранного режима источника водоснабжения от поверхностного загрязнения.

Задачами проекта является:

- определение границ поясов ЗСО водозабора;

- разработка мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- составление плана по выполнению режима хозяйственного использования территории поясов ЗСО.

Проект разработан в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах территории ООО «ВодоРод» границы зоны санитарной охраны 1-го пояса показаны на схеме масштаба 1:2500, границы 2-го и 3-го поясов показаны на схеме масштаба 1:5000.

Выявлены наиболее значимые объекты, которые могут являться потенциальными загрязнителями подземных вод. Для указанных объектов предложены мероприятия, выполнение которых позволит снизить (исключить) загрязнение подземных вод.

Даны предложения по разработке плана-графика выполнения мероприятий.

1. Общие сведения о районе работ

Участок водозабора расположен в 0,4 км южнее с.Сергиевское первое Краснинского района Липецкой области.

  - Климат

Климат района - умеренно-континентальный с теплым летом и устойчивой зимой. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль: – 20 – 25оС, среднемесячная температура самого теплого месяца июля: +20,2оС. Продолжительность  теплого периода с положительной среднесуточной температурой составляет  220 – 237 дней  в году. Устойчивый снежный покров появляется 4-10 декабря, средняя его высота 40 – 50см.

Среднегодовое количество осадков по области колеблется от 513 до 600 мм. В весенне-летний период (с мая по август) выпадает 40-55 % всех осадков, в осенний (с сентября по ноябрь) – 20-25 % и в зимний (с декабря по февраль) – 20-25 %. Общее количество дней с осадками колеблется в пределах 135-160 в год.

Относительная влажность воздуха характеризуется значениями от 39 до 92%. Максимум относительной влажности приходится на ноябрь – декабрь, минимум - на май – июнь. Величина годового слоя испарения в  многолетнем разрезе составляет в среднем 250-450мм, или порядка 70% от общей суммы выпавших осадков. Максимальное испарение наблюдается с мая по сентябрь, минимальное - в зимние месяцы.

Среднегодовая температура воздуха повысилась за период  1991-2002 гг. на 0,6-0,9оС  и составляет 5,3-6,5ºС тепла. Средняя температура воздуха:  за холодный период года повысилась по сравнению с многолетней нормой на 0,5-1,0ºС и составляет - 4,4 - -5,6ºС мороза; за тёплый период на 0,4-0,6ºС и составляет 13,1-14,3ºС тепла.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря и удерживается в течение 131-136 дней, толщина снежного покрова достигает 40-55 см. За последние  12 лет почва в среднем промерзает до 37-62 см, что на 40-55 см меньше обычного. Оттаивание почвы происходит в последнее время на 8-11 дней раньше многолетних сроков.

Среднегодовое испарение с суши составляет в среднем 70% от общей суммы выпавших осадков за год. Господствующее направление ветров в летнее время – южное и юго-западное, в зимний период – северное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра -  4,3 м/сек.

  - Орогидрография

Гидрографическая сеть является достаточно развитой. Все протекающие здесь реки принадлежат бассейну р. Дон и являются его правыми притоками. Абсолютные отметки уреза воды в р. Дон изменяются от 109,1 до 102,6 м. Ширина русла реки колеблется от 60 до 140 м, русло слабоизвилистое, скорость течения около 0,5 м/сек. Склоны долины террасированы, но в рельефе достаточно четко выражается лишь одна первая надпойменная терраса высотой 10-15 м.

Основные притоки р. Дон представлены реками Красивая Меча и  Сосна.

Река Красивая Меча, сильно меандрируя, протекает с востока на запад северо-восточнее района работ и впадает в р. Дон в районе с. Курапово. Общая протяженность реки равна примерно 153 км. Ширина реки изменяется от 40 до 100 м, глубина ее не превышает 2,5-3,0 м, местами, на перекатах уменьшается до 0,5-1,0 м. Средняя скорость 0,2 м/сек с резким увеличением на отмелях.

Река Сосна протекает в северо-восточном направлении и впадает у с. Засосенка в р. Дон. Долина р. Сосна имеет крутые ассиметричные склоны высотой до 30 ми шириной по верхней бровке от 1,2 до 3,0 км. Русло слабо извилистое, имеет ширину на плесах 120-150 м, на перекатах 50-70 м. Глубина реки от 1-го до 5 м, средняя скорость течения 0,2-0,3 м/сек, на перекатах – до 8 м/сек.

2. Геолого-гидрогеологические условия района размещения

источника водоснабжения

2.1. Геологические условия

Эксплуатируемые пресные подземные воды на территории водозабора ООО «ВодоРод» связаны с карбонатными породами верхнедевонского комплекса, перекрытыми сверху осадочными отложениями юрских, меловых и четвертичных пород (рис.2.1).

Палеозойская эратема (PZ)

Девонская система (D)

Верхний отдел (D3)

Задонский горизонт (D3zd) залегает с размывом на франских известняках и имеет с ним четкую границу. Нижняя часть разреза представлена тонкослоистыми мергелями и глинами с подчиненными прослоями известняков и является региональным водоупором. Верхняя часть сложена тонко-скрытокристаллическими известняками трещиноватыми с небольшими прослоями мергелей.

Мощность задонской свиты изменяется от 15 до 20 м.

Елецкий горизонт (D3el) представлен мощной толщей известняков светло-серых; тонкокристаллических, местами скрытокристаллических, брекчиевидных, с органическими остатками. В нижней части разреза известняки глинистые. В верхней части известняки сильно трещиноватые, кавернозные, местами закарстованы.

Зоны повышенной трещиноватости и закарстованности приурочены к тектоническим и нетектоническим нарушениям, по которым часто развиты эрозионные долины современные и погребенные.

Полная мощность елецкого горизонта составляет около 60 м. В юго-западном направлении и в долинах крупных рек верхняя часть горизонта эродирована.

Лебедянский горизонт (D3lb) представлен желто-серыми известняками, неравномерно доломитизированными, местами глинистыми с редкими прослоями мергелей в верхней части разреза.

Лебедянские известняки распространены на всей изучаемой площади района. Значительная трещиноватость пород и положение в разрезе делают горизонт важнейшим коллектором в местах его распространения.

Мощность отложений лебедянской свиты по вскрывшим их на полную мощность скважинами изменяется в пределах 17-35 м, увеличиваясь в северо-восточном направлении.

Данковский горизонт (D3d) в пределах района работ распространен в северной его части.

Представлен преимущественно доломитами в различной степени глинистыми и известковистыми, переслаивающимися с подчиненным количеством глинистых и доломитистых известняков. Изредка встречаются прослои листовых мергелей. Вскрытая мощность от 35 до 60м.

Мезозойская эратема (MZ)

Юрская система (J)

Средний отдел (J2)

Нерасчлененные бат-келловейские ярусы (J2bt-kl). На территории района широко распространены железные руды и сильно ожелезненные пески и глины, залегающие на карбонатных породах девона. Они представляют собой раннемезозойскую кору выветривания карстово-площадного типа. Корообразование происходило  предположительно в верхнем триасе - нижней юре. Несомненные юрские породы встречены в северной и восточной частях области в понижениях девонского рельефа и залегают с резким несогласием на поверхности девона.

Литологически бат-келловейские отложения представлены глинами, песками, алевритами с редкими прослоями песчаников, маломощными линзочками и отдельными жеодами бурого железняка, переотложенного или эпигенетического. Глины темно-серые и серые с коричневатым оттенком, реже светлые, в равной степени обохренные.

Мощность этих отложений в районе исследований изменяется от 3,3 до 8,2 м.

Меловая система (К)

Нижний отдел (К1)

Отложения неокомского подъяруса (К1nc) в районе работ с резким угловым несогласием залегают на различных по возрасту породах от девонских до келловейских, имея базальный галечник в основании. Распространены они не повсеместно, сохранившись от размывов более позднего времени на ограниченных по площади участках.

Литологически отложения представлены преимущественно глинами серыми, песчаными, с прослоями и линзами песка.  Пески  охристые с подчиненным количеством охристых кварцевых песков.

Мощность отложений неокомского подъяруса составляет 12-20 м.

Преимущественно отложения аптского яруса (К1а) распространены на водоразделах. Повсеместно они залегают на отложениях барремского яруса.

Сложены аптские отложения  песками, алевритами, глинами и песчаниками. Глины желтые, серые и светло-серые. Они пластичные плотные, прослоями очень тонкие жирные, часто алевритистые и песчанистые. Алевриты и пески нижней части яруса кварцевые, мелкозернистые, глинистые, с редкими зернами темноцветных минералов. Пески светло-серые, серые, желтоватые, кварцевые, прослоями слюдистые и глинистые. Обычно они тонко- и мелкозернистые с содержанием зерен средних, крупных и гравелистых фракций.

Общая мощность отложений аптского яруса по скважинам изменяется в пределах 2-39 м, наиболее часто она равна 10-20 м.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно и представлены сложным комплексом континентальных осадков.

В разрезе выделяются:

Нижнечетвертичные отложения.

Московский горизонт. Аллювиальные отложения третьей надпойменной

террасы (a (3t) IIms). Распространены в долинах рек Красивой мечи, Сосны и Дона.

По своему строению терраса цокольная. Высота цоколя над современным урезом воды изменяется от 25 до 43м.

Аллювий третьей надпойменной террасы повсеместно перекрыт желто-бурыми лессовидными суглинками и представлен суглинками, супесями и песками. Общая мощность отложений 2,6 м.

Верхнечетвертичные отложения.

Микулинский-нижневалдайский горизонты. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a (2t) IIImk-v1). Распространены, в основном, по долинам рек Красивой мечи, Сосны и Дона.

Высота бровки второй надпойменной террасы над современным урезом воды наиболее крупных рек составляет 20-22 м.

Повсеместно терраса является структурно-аккумулятивной. Цоколь террасы поднят над руслом рек на 15-18 м и повсеместно сложен коренными породами.

Аллювий террасы слагается суглинками с подчиненными прослоями илов и типичными русловыми фракциями, преимущественно сложенными песками с подстилающими их иногда горизонтом галечника.

Общая мощность отложений изменяется от 0,6 до 11,2 м. В среднем – 2,5-3 м.

Средне-верхневалдайский горизонты. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a (1t) IIIv2-3). Широкое распространение терраса имеет по долинам рек Сосны, Красивой Мечи, Пальна и Вязовни. Меньше их по притокам.

Высота уступа террасы на урезом воды крупных рек составляет 10-15 м, в долинах их притоков около 10 м.

Первая надпойменная терраса аккумулятивная. Нижняя часть – пески и галечники, верхняя – суглинки с подчиненными прослоями супесей, илов и очень редко глин.

Общая мощность отложений около 10 м.

Современные отложения.

Аллювиальные отложения (a IV) распространены по всем долинам, а также на днищах оврагов и балок.

В долинах рек наблюдается двучленное строение аллювиальной толщи: нижняя часть состоит из более грубого материала, представляющего собой фракцию руслового аллювия; верхняя – из более тонкого, характеризующего пойменную фракцию. Осадки пойм представлены в основном илами, реже суглинками и алевритами. Общая мощность отложений по долинам рек около 10 м., по долинам оврагов и балок не превышает 2-3 м.

2.2. Тектоника

Рассматриваемая территория приурочена к северо-восточному склону Воронежского кристаллического массива. В соответствии с общими тектоническими особенностями этой части Русской платформы район характеризуется пологим падением поверхности кристаллического фундамента и всех залегающих выше палеозойских отложений в северо-восточном направлении, к оси Московской синеклизы. При этом, вследствие длительного унаследованного развития последней, более древние горизонты имеют более значительный наклон к северо-востоку, нежели молодые.

Разница в уклонах слоев палеозоя и докембрия объясняется увеличением мощности осадочных отложений к оси Московской синеклизы.

Мезозойские отложения несогласно перекрывают палеозой, имея противоположные направления падения слоев. Обусловлено оно перестройкой структурно-тектонического плана района и расширением Приднепровской впадины с начала батского века. Величина наклона мезозойских отложений соизмерима с падением слоев палеозойских и не превышает обычно 1 м/км. Вследствие разнонаправленного наклона палеозойских и мезозойских отложений последние к югу быстро переходят с более молодых пород на более древние.

В районе территории исследований выделена положительная структура. Расположена она в северо-восточной части района между д.д. Хрущево и Знаменка. Наличие ее подтверждается повышенной концентрацией мегатрещин, высоким остаточным рельефом, плановыми очертаниями эрозионной сети. Азимут простирания оси этой структуры СВ520, длина 12 км, ширина 7 км.

Тектоническое развитие территории наряду с геологией водовмещающих пород во многом определяет и гидрогеологические условия, и прежде всего, коллекторские и водопроводящие свойства пород, их химизм и качество.

Для участка исследований, как и для района в целом, характерна неравномерная трещиноватость водовмещающих пород, а, следовательно, и их фильтрационных свойств.

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория района работ относится к южной части Московского артезианского бассейна, который представляет собой сложную гидрогеологическую систему, состоящую из взаимосвязанных между собой водоносных горизонтов.

В процессе проведения геолого-гидрогеологической съемки масштаба 1:200000 листа №-37-XXVII [6] на рассматриваемой территории выделены следующие горизонты и водоупоры:

1. Водоносный современный аллювиальный комплекс (a IV).

2. Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт I надпойменной террасы (a (1t)Qm V2-3).

3. Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт II надпойменной террасы (a (2t)Qm mr V1).

4. Плиоценовый водоносный горизонт (N2).

5. Неоком-аптский водоносный горизонт (K1nc-a).

6. Киммеридж-келловейский водоупор (J3cl).

7. Бат-келловейский водоносный горизонт (J3bt-cl).

8. Лебедяно-данковский водоносный горизонт (D3lb-d).

9. Задонско-елецкий водоносный горизонт (D3zd-el).

10. Задонский водоупор (D3zd).

Так как водоносные горизонты мезо-кайнозойского возраста не имеют практического значения для водоснабжения, их характеристика не приводится. Подробная их характеристика приводится в выше указанном отчете по геолого-гидрогеологической съемке листа №-37-XXVII.

Характеризуя кратко эти горизонты, можно сказать, что распространены они в пределах современных долин  и палеодолин р. Дон с притоками, а также локально по всей территории района. Приурочены, как правило, к песчаным отложениям. Верхнего водоупора не имеют. При отсутствии местных одновозрастных водоупоров, нижним относительным водоупором служат мергели задонского возраста.

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей площади их распространения, а также путем водообмена внутри системы.

Уровни подземных вод залегают на глубине от 12 м до 25—35 м, в зависимости от конкретного геологического разреза. Удельные дебиты скважин, пройденных на мезо-кайнозойский комплекс, колеблются от тысячных долей до первых литров в секунду. Мощность водоносных горизонтов от долей метра до 5-8 м, редко до 15-20 м.

Ниже приводится характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов района исследований.

Лебедяно-данковский водоносный горизонт (D3lb-d)

Водовмещающими породами горизонта являются доломиты и известняки данково-лебедянских отложений, распространенные на большей части района работ, но обводненные лишь в северной его половине.

Регионального верхнего водоупора нет, чаще всего зеркало водоносного горизонта залегает в карбонатной толще. В то же время поверхность водоносного горизонта часто прикрыта слабопроницаемыми мезо-кайнозойскими породами, гипсометрически залегающими выше уровня подземных вод и прорезанными эрозионной сетью.

Нижний водоупор, как правило, отсутствует. Условной нижней границей являются массивные, относительно менее проницаемые известняки подошвы лебедянского горизонта. При этом наблюдается безусловная прямая гидравлическая связь с нижележащим задонско-елецким водоносным горизонтом.

Воды горизонта почти повсеместно безнапорные, лишь на отдельных участках, где древние эрозионные врезы, выполненные глинистым материалом, находятся ниже общего уровня подземных вод, возникают местные небольшие напоры.

Мощность водоносного горизонта максимальная на северо-востоке района, где составляет 30 м, минимальная на юге – до полного выкливания.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поглощения паводкового стока и перетока из вышележащих водоносных горизнтов.

Наиболее водообильными являются участки вблизи современных и палеодолин, наименее – водораздельные пространства. Водопроводимость изменяется от единиц до 2500 м2/сут. Удельные дебиты скважин составляют от десятых долей до нескольских литров в секунду.

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные, кальциево-магниеввые с минерализацией 0,2-0,5 г/л.

Задонско-елецкий водоносный горизонт (D3 zd-el)

Подземные воды этого водоносного горизонта распространены на всей территории района работ и связаны с трещиноватыми кавернозными и закарстованными известняками елецкого и верхней части задонского горизонтов.

Нижней границей служит задонский водоупор.

В северной части условной водоупорной кровлей являются массивные лебедянские известняки, на юге территории верхний водоупор отсутствует.

Мощность водоносного горизонта	изменяется от 70 м севернее района, до 14-15 м на юге в долине р. Дон, где елецкие известняки в значительной степени эродированы.

Глубина залегания от 0-2 м в долине р. Дон до 80-90 м на севере района.

Воды горизонта безнапорные, редко наблюдаются местные напоры до 3-5 м.

Питание осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков и за счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов, главным образом из данково-лебедянского.

Проницаемость известняков весьма изменчива в связи с тектоническими причинами и широким развитием карста, уменьшается от дрен к водоразделам и вниз по разрезу. Величина коэффициента фильтрации по съемочным и данным предварительной разведки для орошения изменяется от тысячных долей до 48,4 м/сут.

Коэффициенты водопроводимости максимальны в долине р. Дон, где составляют 500-1000 м2/сут, в северной части территории на водоазделах обычно уменьшается до 50-100 м2/сут и менее.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,012 л/с до 35,9 л/с.

Подземные воды горизонта пресные с минерализацией 0,2-0,8 г/дм3, чаще 0,3-0,5 г/дм3. По химическому составу, в основном, гидрокарбонатные  кальциево-магниевые.

В настоящее время воды горизонта эксплуатируются как водозаборами централизованного водоснабжения, так и одиночными скважинами.

Задонский водоупор (D3 zd)

Задонские водоупорные отложения представляют собой нижнюю часть задонского горизонта и сложены, преимущественно, мергелями с прослоями известковистых глин и известняков. В целом они представляют собой слабо проницаемую, практически, безводную толщу, разграничивающую задонско-елецкий и нижележащий евлановско-ливенский водоносный горизонт, не изучавшийся предыдущими работами.

Мощность водоупора изменяется от 13-15 м на севере до 8-10 м на юге территории.

Водоупор хорошо выдержан по простиранию и лишь на самом юге Донской долины частично дезинтегрирован, вследствие чего более проницаем.

# 3. Водозабор

3.1. Описание водозабора

Участок водозабора расположен в 0,4 км южнее с.Сергиевское первое Краснинского района Липецкой области (рис.3.1).

Водозабор (по ГВК № 422957) одиночного типа группы «а» состоит из одной эксплуатационной скважины (по ГВК № 42202338), которая расположена в районе заброшенной животноводческой фермы, ранее принадлежавшая СХПК «Родина».

Водозаборная скважина более десяти лет не эксплуатировалась.

Задонско-елецкий водоносный горизонт эксплуатировался на неутвержденных эксплуатационных запасах. Лицензия на скважину не оформлялась.

Глубина скважины 80 м. Водовмещающие породы задонско-елецкого водоносного горизонта представлены известняками слабо трещиноватыми, в подошве с прослоями мергелей. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 25 м. Вскрытая мощность горизонта 55 м. Горизонт безнапорный, статический уровень устанавливается на глубине 25 м. Дебит скважины 9 м3/час

при понижении уровня на 15 м. Допустимое понижение уровня подземных на водозаборе составляет 58 м от поверхности земли.

На водозаборе водоносный горизонт условно защищен от поверхностного загрязнения.

Водозаборная скважина не оборудована 1 поясом зоны санитарной охраны.

Устье и оголовок, высотой 0,7 м, находятся на поверхности земли, сверху находится металлический павильон, закрыт на замок. Устье герметизировано. Краном для отбора проб подземной воды, манометром оборудована, трубками для замера уровня подземной воды скважина не оборудована. Территория вокруг скважины окошена.

В 33 м южнее скважины проходит насыпная грунтовая дорога. В 160 м на запад и в 180 м на северо-запад от эксплуатационной скважины расположена заброшенная животноводческая ферма. Часть зданий находится в полуразрушенном состоянии. Два помещения в удовлетворительном состоянии эксплуатирует ООО «Красное», которое занимается выращиванием и уборкой зерновых. На территории фермы находятся две силосные ямы, заросшие бурьяном. Визуально навозные накопления не наблюдаются. В 90 м южнее скважины находится металлический ангар, в котором при обследовании обнаружены остатки сена. В 350 м ЮЗ скважины расположены бетонированные силосные ямы, которые используют под свалку ТБО.

Согласно проекту «Универсальный минизавод по подготовке питьевой воды и розлива воды в тару», разработанный  проектной фирмой ООО «АрКон-проект» г. Санкт-Петербург, потребность подземной воды составляет 2 м3/час или 48 м3/сут. Вода будет использоваться для производства пищевой продукции.

3.2. Качественная характеристика подземных вод

Скважина пробурена и оборудована для эксплуатации подземных вод в 1970 г.

За время существования водозабора при смене водопользователя первоначальная документация проектных данных и сведений по качеству подземных вод при бурении, эксплуатации была утрачена. Результаты последних лабораторных исследований свидетельствуют о соответствии качества подземных вод эксплуатируемого задонско-елецкого водоносного горизонта требованиям нормативных документов. Контроль качества осуществляется аккредитованными лабораториями: филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области в Лебедянском районе», ТЦ «Липецкгеомониторинг». Данные лабораторных исследований приведены в приложении 5. По органолептическим показателям (запах, цветность, мутность), по геохимическим показателям (рН, сухой отстаток, жесткость, окисляемость перманганатная, железо, марганец, медь, мышьяк, свинец, цинк, кадмий, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, полифосфаты, хром, фториды, нефтепродукты, СПАВ, фенольный индекс, по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Возобновление эксплуатации скважины 42202338 после продолжительного перерыва повлечет увеличение притока воды и усиление боковой фильтрации к водозабору. Учитывая тенденцию увеличения площадного загрязнения подземных вод Липецкой области, необходимо организовать систематический контроль компонентного состава воды скважины в динамике. Особое внимание следует уделить содержанию азотной группы, т.к. анализ проб воды из сельской  скважины (№ 42202339), расположенной в 1,1 км северо-западнее скважины            № 42202338, показывает результаты нитратов 21 мг/дм3 (2008г.), 38 мг/дм3 (2010г.). Оперативное слежение и контроль качества добываемой воды предусмотрено технологической схемой универсального минизавода с установленным блоком предварительной очистки. В комплект установки входит экспресс-лаборатория, в том числе прибор экспресс-анализа нитратов.

3.3. Обоснование размеров 1-го пояса ЗСО

Назначение ЗСО первого пояса (строгого режима) – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.1.5).

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрываемость водоносного горизонта слабопроницаемыми отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ  с поверхности земли.

При оценке защищённости учитывается соотношение в геологическом разрезе слабопроницаемых и фильтрующих отложений.

Зона аэрации в районе расположения  водозабора представлена глинами с прослоями песка мощностью 20,0 м. Глубина уровня подземных вод – 25 м.

Качественная оценка условий защищённости грунтовых вод произведена по В.М. Гольдбергу (1984 г.) по сумме баллов, исходя из глубины залегания уровня грунтовых вод, мощности слабопроницаемых отложений и их литологии, через которую учитываются фильтрационные свойства этих отложений. Категория защищённости определяется по сумме баллов в ниже приведенной таблице.

Категории защищенности грунтовых вод (по сумме баллов)

от поверхностного загрязнения

| Категории условий защищенности | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не защищены | Слабо защищены | Защищены |
| Сумма баллов Σ | ≤5 | 5< Σ ≤10 | 10< Σ ≤ 15 | 15< Σ ≤ 20 | 20< Σ ≤ 25 | >25 |

Исходя из полученных данных, была определена защищённость водоносного горизонта на водозаборе ООО «ВодоРод».

Данные будут следующими:

1.  Грунтовые воды залегают на глубине 25 м – 3 баллов;

- В разрезе зоны аэрации залегают глины песчаные мощностью 20,0 м –15 баллов.

Сумма баллов -  18,  категория защищённости IV, т.е. подземные воды задонско-елецкого водоносного горизонта на водозаборе ООО «ВодоРод» по данным расчёта слабо защищены от поверхностного загрязнения.

Таким образом, эксплуатационная скважина должна быть оборудована первым поясом зоны санитарной охраны на расстоянии 50 м от устья скважины (см. приложение 1).

3.4. Расчеты размеров ЗСО второго и третьего поясов

При разработке проекта второго и третьего пояса зоны санитарной охраны эксплуатационной скважины № 42202338 размеры границ ЗСО определялись методом гидродинамических  расчетов  по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утвержденной в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и А.Е. Орадовская) [ 3 ].

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тм передвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных микроорганизмов, то есть для эффективного  самоочищения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница второго пояса ЗСО определялась гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее  в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Для подземных вод (грунтовые воды в пределах I и II климатических районов) Тм составляет 400 суток.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определялась гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного времени Тм,  которое принимается как срок эксплуатации водозабора более 25 лет. В нашем случае расчетное время для всех водозаборов принималось на срок эксплуатации 10 000 суток с настоящего времени (27,4 года).

По расчётам, полученным  по формулам  для одиночного, компактного водозабора, и имеющимся параметрам по скважине, границы 2-го и 3-го пояса ЗСО устанавливаются следующие:

Водозабор № 422957 с. Сергиевское первое

(скв. № 42202338)

Гидрогеологические параметры для расчётов:

Q – проектный водоотбор по водозабору – 48 м3/(макс.)сут;

Тх – расчетное время:     для второго пояса ЗСО – 400 суток,

для третьего пояса ЗСО- 10 000 суток;

m – средняя мощность водоносного горизонта – 55 м;

n- пористость пород эксплуатируемого водоносного горизонта – 0,03

R2 =  = 61 м;

R3 =  = 304 м.

3.5. Определение расчетных и фактических границ

поясов ЗСО водозабора

При построении границ ЗСО использованы следующие исходные данные:

- Топографическая основа для нанесения плана первого пояса ЗСО масштаба 1:1000.

- Топографическая основа для нанесения плана второго и третьего поясов ЗСО масштаба 1:5000.

- Данные расчетов настоящей пояснительной записки

- Данные нормативных документов.

3.5.1. Определение расчетных границ поясов ЗСО для водозабора

3.5.1.1. Определение границ первого пояса ЗСО

Для построения расчетных границ ЗСО первого пояса использовались данные нормативных документов по размерам ЗСО для первого пояса подземных источников водозабора. Размеры первого пояса для скважины водозабора приведены в следующей таблице:

| №№ по порядку | Наименование водозабора | Размер 1 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор ООО «ВодоРод» | 50 |

Построение границ первого пояса выполнялось от центра скважины  окружностями радиусом соответствующим размеру ЗСО первого пояса.

3.5.1.2. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО

Перед построением границ второго и третьего поясов водозабора было определено положение эксплуатационных скважин с помощью программного приложения ArcGIS с использованием географической привязки координат.

В следующей таблице приведены данные для построения границ второго и третьего поясов ЗСО принятые по ранее произведенным расчетам:

| №№ п/п | Наименование водозабора | Размер 2 пояса ЗСО, м | Размер 3 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | R |
| 1 | Водозабор ООО «ВодоРод» | 61 | 304 |

Границы второго и третьего поясов ЗСО приведены в приложении 2.

3.5.2. Определение фактических границ поясов ЗСО для водозабора

Фактические границы первого, второго и третьего поясов  ЗСО для водозабора должны совпадать с расчетными.

4. Краткая характеристика территории ЗСО водозабора и основные

объекты-загрязнители поверхностных и подземных вод

4.1. Первый пояс

На территории первого пояса скважины отсутствуют объекты, размещение которых запрещено в первых поясах ЗСО водозаборов. Но имеется объект, размещение которого запрещено на территории первого пояса ЗСО, а именно:

сквозной проезд (проход) по территории первого пояса (в 33 м южнее скважины проходит насыпная грунтовая дорога местного значения).

4.2. Второй пояс

На территории второго пояса отсутствуют объекты, размещение которых запрещено во вторых поясах ЗСО водозаборов.

4.3. Третий пояс

На территории третьего пояса расположены:

- полуразрушенные здания заброшенной фермы;

- металлический ангар;

- жилой массив с. Сергиевское первое;

- грунтовые дороги местного значения;

- овраг;

- небольшая подстанция;

- земли сельхозназначения.

5. Вынос границ ЗСО на местность

Границы первого пояса закрепляются на местности путем устройства ограждения, второго пояса ЗСО закрепляются на местности в местах пересечения границы с дорогами, пешеходными тропами и прочим столбами с информационными указателями только для поверхностных источников водоснабжения. Требований об обязательной установке информационных знаков для второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения  в [5] не содержится.

6. Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих

в зону санитарной охраны первого, второго и третьего поясов

Требования СанПиН 2.1.4.1110-02 по первому поясу ЗСО:

●  Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

● Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка водопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

● Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

● Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

● Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

Требования СанПиН 2.1.4.1110-02 по второму и третьему поясу ЗСО:

Юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены на территории второго и третьего поясов ЗСО обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов, а именно:

●  Выявление,   тампонирование   или   восстановление  всех старых,  бездействующих,  дефектных  или  неправильно  эксплуатируемых скважин,  представляющих  опасность  в  части  возможности загрязнения водоносных горизонтов.

● Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением   почвенного   покрова,   производится   при   обязательном согласовании  с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор

●  Запрещение   закачки   отработанных   вод   в  подземные горизонты,  подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

●  Запрещение    размещения    складов     горюче-смазочных материалов,   ядохимикатов   и   минеральных   удобрений,  накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только в случае защищенных подземных вод при обязательном согласовании  с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

● Своевременное  выполнение  необходимых  мероприятий   по санитарной   охране   поверхностных   вод,   имеющих  непосредственную гидрологическую  связь  с  используемым   водоносным   горизонтом,   в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

● Выполнение  мероприятий  по  санитарному благоустройству территории  населенных  пунктов  и   других   объектов   (оборудование канализацией,   строительство локальных очистных сооружений,  организация отвода поверхностного стока и др.).

Ограничения по размещению объектов во втором поясе ЗСО

Не допускается:

●   Размещение кладбищ,  скотомогильников,  полей ассенизации,  полей фильтрации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих   и птицеводческих   предприятий   и   других   объектов,  обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;      применение удобрений и ядохимикатов;

●  Рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по размещению объектов в третьем поясе ЗСО

●  Размещение складов     горюче-смазочных материалов,   ядохимикатов   и   минеральных   удобрений,  накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах  третьего  пояса ЗСО  только  при  использовании защищенных подземных вод,  при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта  от загрязнения   при   наличии  санитарно-эпидемиологического  заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

7. Данные о перспективах строительства на территории

2 и 3 поясов ЗСО водозабора

В соответствии с генеральным планом сельских поселений комитета по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальному хозяйству Краснинского района  строительство объектов жилья, промышленности и сельскохозяйственного назначения в районе зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов водозабора ООО «ВодоРод» с.Сергиевское первое не планируется (прил.  10).

8. Мероприятия по первому, второму  и третьему поясам

ЗСО водозабора

8.1. Первый пояс

| №№ п/п | Наименование предприятия | Возможные загрязнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насыпная грунтовая дорога местного значения | Нефтепродукты | 1. Организация ограждения в соответствие с проектом (радиусом 50 м). 2. Установка дорожных указателей, предупреждающие случайное или несанкционированное умышленное вторжение, загрязнение или повреждение площадки водозабора. 3. Создание уклона насыпной дороги в сторону от 1пояса ЗСО и ограждения ЗСО. |

8.2. Второй пояс

Во втором поясе ЗСО отсутствуют объекты, размещение которых запрещено во вторых поясах ЗСО водозаборов.

8.3. Третий пояс

| №№ п/п | Наименование предприятия | Возможные загрязнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой массив с. Сергиевское первое | Химическое и микробное загрязнение, нефтепродукты | Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (создание сети централизованного канализования либо строительство локальных очистных сооружений хозфекального стока, строительство ливневой канализации организация отвода поверхностного стока и др.). |
| 2 | Здания заброшенной фермы КРС | Химическое и микробное загрязнение | Владельцу использовать территорию и здания, сооружения в целях не противоречащих СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3 | Овраг | Химическое и микробное загрязнение | Недопущение сброса в водоемы неочищенных до норм НДС (нормативно-допустимый сброс вредных веществ) стоков. Оснащение выпусков очистными сооружениями в соответствие с требованиями нормативных документов. Очистка от мусора прилегающей полосы. Недопущение захламления. |
| 4 | Земли сельхозназначения | Химическое и микробное загрязнение, нефтепродукты | Использовать только в целях сельхозназначения, не размещать объекты и сооружения противоречащих СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |

9.   Предложения по разработке плана-графика выполнения

мероприятий в первом и втором поясах ЗСО на территории

ООО «ВодоРод»

- Назначить физическое лицо, ответственное за выполнение мероприятий и за контролем по правилам и режиму хозяйствования на территориях первого, второго и третьего поясов ЗСО.

- Для выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим проектом в правовом поле районной администрации и администрации сельского поселения Ищеинского сельского совета на территории которых имеются территории зон санитарной охраны водозаборов,  административные органы вправе установить постоянный  публичный сервитут на право ограниченного пользования чужими земельными участками, расположенными в  зонах санитарной охраны водозаборов ООО «ВодоРод».

Публичный сервитут в зоне санитарной охраны водозаборов  устанавливается вне зависимости от ведомственной принадлежности, как водозаборов, так и земель, на которых они расположены. Им обременяются все участники  земельных отношений. Сервитут подлежит исполнению как юридическими, так и физическими лицами.

Публичный сервитут устанавливается для  прохода, проезда через чужой земельный участок контрольно-надзорных органов, обслуживающего персонала водозаборов, их технических средств, для выполнения ими возложенных должностных обязанностей.

Сервитут земель вводится:

для водозаборов в  ЗСО в составе трех поясов:

- в первом поясе – сервитут строгого режима предназначен для защиты от случайного или несанкционированного умышленного вторжения, загрязнения или повреждения объектов водозабора.

- во  втором и третьем поясах – сервитут предназначен для предупреждения загрязнения.

Допускается владение землями второго, третьего поясов ЗСО водозаборов на правах частной собственности при условии соблюдения владельцами требований настоящего сервитута.

Независимо от форм собственности земель территорий ЗСО  и  участков, граничащих с ними, их владельцы обязаны беспрепятственно осуществлять допуск контрольно-надзорных органов, обслуживающего персонала водозаборов и их технических средств, для выполнения ими возложенных должностных обязанностей.

Спорные вопросы заинтересованных сторон по землям территорий ЗСО разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

Границы сервитута земель второго и третьего поясов водозаборов определяются проектом ЗСО водозаборов.

Обременительные мероприятия по сервитуту и земель во втором и третьем поясах ЗСО

Работы с нарушением почвенного покрова (бурение новых скважин, выемка грунта, строительство) производятся при обязательном согласовании  с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, в ведении которой находится водозабор.

Все бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины и другие объекты, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, подлежат восстановлению, либо тампонированию в установленном порядке.

Не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений;

- накопление промстоков, устройство шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при условии выполнения  специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органа, осуществляющего государственный санитарный надзор, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Во втором поясе не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение  удобрений  и  ядохимикатов  на  поверхности  земли;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Владельцы земель  второго пояса  и третьего пояса обязаны выполнять мероприятия предусмотренные проектом ЗСО водозаборов в сроки в соответствие с планом графиком выполнения мероприятий на территории второго и третьего поясов ЗСО.

На территории второго и третьего поясов ЗСО  не допускается размещение объектов, негативно действующие на водозаборы и создающие препятствия к их техническому обслуживанию.

Проезжие части автомобильных дорог, как правило, надлежит прокладывать вне территорий ЗСО.

При реконструкции, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и иных объектов на территориях ЗСО проектом должны предусматриваться и выполняться за счет средств заказчика и (или) организации, мероприятия, исключающие загрязнение, нарушение нормального режима водозаборов.

Отвод земель под строительство, передача в пользование, продажа в индивидуальное пользование на территории ЗСО  не допускается без согласования с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, в ведении которой находится водозабор.

Ответственность за неисполнение ограничений публичного сервитута

Лица, допустившие действия (бездействия) по не исполнению требований публичного сервитута, несут ответственность в установленном законом порядке.

Надзор за  выполнением сервитута на территории ЗСО

Надзор за  выполнением сервитута на территории ЗСО  осуществляет:

- органы прокуратуры РФ, как единая централизованная система надзора;

- территориальные управления органов, осуществляющих государственный санитарный надзор;

- иные органы контроля и надзора, на которые это  возложено действующим законодательством.

3. Довести до всех собственников земельных участков и объектов, расположенных на территории второго и третьего поясов ЗСО принятый публичный сервитут, а также порядок и режим хозяйствования на территории второго и третьего поясов ЗСО.

4. Каждому собственнику земельного участка, а также собственникам объектов недвижимости довести мероприятия, которые необходимо выполнять на указанных территориях.

5. Собственники земельных участков и объектов недвижимости должны представить ответственному за выполнение мероприятий юридическому лицу график с указанием сроков выполнения указанных мероприятий, а также письменное подтверждение об ознакомлении с правилами и режимом хозяйствования на территориях второго и третьего поясов ЗСО.

6. На основании указанных графиков лицо ответственное за выполнение мероприятий разрабатывает программу по выполнению мероприятий в первом, втором и третьем поясах ЗСО водозаборов.

7. Программа утверждается в установленном законом порядке.

8. Контроль за выполнением программы возлагается на лицо, ответственное за выполнение мероприятий, органы прокуратуры РФ, территориальные управления органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, на которые это  возложено действующим законодательством.

Заключение

Для выполнения мероприятий, предусмотренных проектом, необходимо соблюдать пространственный  публичный сервитут на право ограниченного пользования чужими земельными участками, расположенными в  зонах санитарной охраны водозабора.	Публичный сервитут в зоне санитарной охраны водозабора  устанавливается вне зависимости от ведомственной принадлежности водозабора и земель, на которых расположены. Соблюдение сервитута обязательно для всех участников  земельных отношений. Сервитут подлежит исполнению как юридическими, так и физическими лицами.

Лица, допустившие действия (бездействия) по не исполнению требований публичного сервитута, несут ответственность в установленном законом порядке.

Надзор за  выполнением сервитута на территории ЗСО  осуществляют:

- органы прокуратуры РФ, как централизованная система надзора;

- территориальные управления органов, осуществляющих государственный санитарный надзор;

- иные органы контроля и надзора, на которые это  возложено действующим законодательством.

Границы второго пояса ЗСО закрепляются на местности в местах пересечения границы с дорогами, пешеходными тропами и прочим столбами с информационными указателями только для поверхностных источников водоснабжения. Требований об обязательной установке информационных знаков для второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения  в [5] не содержится.

Проектом предложено установить 1-ый пояс зоны санитарной охраны размером 50м.

Анализ территории второго пояса зоны санитарной охраны показывает, что на данной территории отсутствуют объекты, размещение которых запрещено действующими нормативными документами [5].

По объектам, размещаемым в третьем поясе ЗСО, имеются (должны иметься) заключения органов санитарно-эпидемиологического контроля на размещение таких объектов.

На территории второго и третьего поясов ЗСО физические и юридические лица осуществляют хозяйственную деятельность, в результате которой без должного выполнения мероприятий возможно загрязнение подземных вод как химическое, так и микробное. Для предотвращения загрязнения подземных вод задонско-елецкого водоносного горизонта в проекте разработаны мероприятия и предложен план-график по их выполнению.

Список литературы

Опубликованная

| 1. | Альтовский А.Е. | - Справочник гидрогеолога «Геолтехиздат». Москва, 1962 г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гольдберг В.М. и др. | - Гидрогеологические основы охраны подземных вод. Москва, 1984 г. |
| 3. | Лапшин Н.Н. Орадовская А.Е. | - Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Москва, 1983 г. |
| 4. |  | - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан ПиН 2.1.4.1074.01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Госкомэпиднадзор России, Москва, 2002 г. |
| 5. |  | - Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Госкомэпиднадзор России, Москва, 2002 г. |
| ФГУ «ТФИ» по ЦФО |
| 6. | Севостьянов Ю. А., Пушкин Ю. А. и др. | - Отчет о гидрогеологической съемке масштаба 1:200000 территории листа 37-XXVII (Ефремов), проведенной в 1968-70 г.г. (Тульская и Липецкая области). Тула, 1971 г. № 1129 |
| 7. | Пивовар С. Ф. | Отчет о предварительной разведке подземных вод для орошения земель Липецкого, Лебедянского, Краснинского районов Липецкой области. Липецк, 1988 г. № 1409 |

# Text boxes

Заказчик: ООО «ВодоРод»

10

11

32

33